| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СООРУЖЕНИЯ | длинна (мм.) 6000 ширина (мм) 4000 высота (мм) 2900 высота до декора(мм) 2500 |
| --- | --- |
| КАРКАС | Профильная труба: тр.60х40(2)-низ, верх тр.40х40(2)-стойки, перемычки |
| НАРУЖНЯЯ ОБШИВКА | Стеновой (цветной) пофнастил ПС10 стены Стеновой (цветной) пофнастил ПС10 –фриз |
| КРЫША | Кровельный оцинкованный пофнастил ПК 20 |
| ОКНА | Витринные окна по переднему фасаду: 2500х2200(мм)-2шт (глухие) (металлопластиковые, профиль Windoffs ) |
| РОЛЛЕТЫ | По размерам окон и дверей |
| ДВЕРИ | Металлопластиковые(1000х2000)-1шт(с окном выдачи 500х500). (профиль Windoffs). |
| УТЕПЛИТЕЛЬ | ISOVER(минеральная вата) 50мм.(утепляются стены, потолок,пол);паробарьер. |
| ПОЛ | Утепляется (гладкий цинк, ISOVER 50мм, обезная доска 40мм,линолеум) |
| ВНУТРЕННЯЯ ОБШИВКА | стены – ламинированная плитаДСП(16мм.)(или стеновой (цветной) пофнастил ПС10) потолок-бесшовная пластиковая вагонка 250мм.. |
| ЭЛЕКТРИКА | Счетчик 220В Автоматы:16А-освещение 32А-розетки Провод ШВВП 2*2,5-розетки Провод ШВВП 2*1,5- освещение Розетки-5шт. Рветильник дневного света-8шт. |

Коммерческое предложение по изготовлению торгового

павильона 6000х4000(мм)-24кв.м.